## Slide 1
APICULTURE · LUTTE BIOLOGIQUE
La harpe
anti-frelons asiatiques
Principe · recommandations des GDSA · fabrication maison
Présentation pour l’atelier Naturapi du 27/6/2026
Présentation ~45 min
© J.N. Simonnet - 2026

## Slide 2
Sommaire
1
Le principe
Fils sous haute tension, géométrie sélective, système complet
2
Les recommandations des GDSA
Guides GDSA29, GDSA21, Abeilles95 — design conseillé & coûts
5
Fabriquer soi-même
Améliorations, isolation, construction mécanique & électronique
3
Précautions d’installation
Là où la harpe peut être contre-productive et comment l’améliorer
4
Résultats de capture
Premiers comptages en conditions réelles, à Beaumont (63)

## Slide 3
PARTIE 1
Le principe
Comment une harpe électrique cible le frelon en épargnant l'abeille
1

## Slide 4
PARTIE 1 · LE PRINCIPE
Un filtre électrique sélectif
Harpe montée sur piétement, bac à eau dessous
Des fils verticaux sous 2000 V
Deux plans de fils inox tendus, portés à haute tension. Le frelon qui les touche ferme le circuit.
Un pas calculé : 25 mm
Inférieur à l'envergure du frelon asiatique (≈ 36–40 mm), mais supérieur à celle de l'abeille (16 mm) : l'abeille passe, le frelon non (ça, c’est la théorie !).
La décharge
Au contact des ailes, la décharge paralyse ou détruit les muscles de vol selon l'énergie appliquée.
Le bac à eau
Sous la harpe, un bac d'eau additionnée de liquide vaisselle noie le frelon étourdi (mouille les ailes à coup sûr).
1 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 5
PARTIE 1 · LE PRINCIPE
Le système complet : tout au solaire
Panneau
solaire
→
Régulateur
DC/DC
→
Générateur
HT 2 kV
→
3 harpes
(pour 5 ruches)
Pas de batterie
Ni le frelon ni l'abeille ne volent la nuit : inutile d'alimenter la HT après le coucher du soleil. Supprimer la batterie réduit le coût et simplifie grandement l'entretien (pas de recharge de la batterie).
Positionnement
Harpes placées parallèlement aux côtés de la ruche : elles interceptent les frelons qui arrivent par le flanc pour saisir les abeilles devant la planche d'envol.
2 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 6
PARTIE 2
Ce que conseillent les Groupements de Défense Sanitaire Apicole
2
Les recommandations des GDSA

## Slide 7
PARTIE 2 · GDSA
Trois guides de référence en ligne
GDSA 29
Finistère
Propose un kit. Pas entre fils de 24 mm, montage sans ressorts. Montage avec isolateurs. Electrocution du frelon qui tombe dans un bac d’eau
gdsa29.fr
GDSA 21
Côte-d'Or
Tréteaux + réglettes plastique percées + ressorts. Tension 1800V, puis kit commercial.
Pas des fils 26–29 mm, ressorts inox pour la tension, module HT ~1800 V, condensateur pour meilleure efficacité
gdsa21.fr
Abeilles 95
Val-d'Oise
Version initiale à base de gaines électriques (pas de 24 mm), puis base tréteau + punaises pour tableau de liège ou pièces imprimées en 3D. HT utilisant le même module que ma réalisation.
abeilles95.fr
Conception conseillée par les GDSA : fils espacés de 24–29 mm · ~1800–2000 V continu · bac à eau · protection pluie (dessus + côtés)
3 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 8
PARTIE 2 · GDSA
Limites connues & coût des solutions
Les limites identifiées
La pluie est l'ennemi principal : l'humidité crée des fuites et fait s'écrouler la HT. Porter de l’attention à la protection du bois et à l’isolation
Les gaines plastiques se dégradent aux UV : poreuses au bout d'une saison → perte d'isolation.
Le matériel (panneaux, batteries) peut attirer les voleurs dans les ruchers isolés.
Porter attention à la tension des fils inox (ne pas passer 1 seul fil, mais tendre des fils individuels connectés, risque de casse), idéalement utiliser des ressorts
Panneau solaire: perte de puissance significative par temps couvert, il est nécessaire de surdimensionner sa puissance
Acheter ou fabriquer ?
Autoconstruction (GDSA + réglettes Naturapi)
3 harpes châssis bois + électronique + panneau solaire 50W + barrette isolation
~ 200 €
Kit SANVE (3 harpes + élec.)
site espagnol, panneau solaire
580 €
Kit 3 harpes NaturAPI
3 harpes châssis alu montées + électronique + panneau solaire 20W
479 €
La fabrication des harpes reste simple : à la portée de tout bricoleur expérimenté (mécanique + électronique simple).
Environ 1 semaine de travail (temps de séchage vernis compris) + délai de commande ~10J pour l’électronique
4 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 9
PARTIE 3
Précautions d'installation
Là où la harpe peut nuire — et comment l'éviter
3

## Slide 10
PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION
Le point d'attention majeur
⚠ Ne jamais utiliser pour une ruche ou ruchette contenant un essaim artificiel récent
La reine vierge n'a pas encore fait son vol de fécondation. Son envergure est comparable à celle du frelon asiatique.
Bonnes règles de placement
1
Une harpe pour 5 ruches
aux extrémités d'un alignement, perpendiculaire à la ligne de ruches.
2
Utiliser harpes et pièges
un couloir de grillage à ~1 m devant les ruches peut être utile pour oriente leur vol vers la harpe.
3
Parallèle au flanc des ruches
pour intercepter les frelons qui arrivent par le côté, devant la planche d'envol.
4
Entretenir régulièrement
retirer souvent les frelons ; signaler la zone par un panneau « Danger Haute Tension ».
12 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 11
PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION
Le choix du bac est critique
Sous la harpe, le liquide du bac noie le frelon étourdi — mais un mauvais choix piège aussi les abeilles. Retour d'expérience (octobre 2025) :
Eau pure
À ÉVITER
≈ 50 abeilles noyées dès le lendemain (venues boire).
Huile
INSUFFISANT
Encore une dizaine d'abeilles engluées.
Eau + liquide vaisselle
RECOMMANDÉ
Limite fortement — sans supprimer totalement — les captures d'abeilles.
À retenir préférer un produit non parfumé (savon glycériné type vaisselle Palmolive) ; ne pas placer la harpe sur le passage des abeilles.
13 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 12
PARTIE 4 · EXPÉRIMENTATION — OCTOBRE 2025
Résultats de capture
Premiers comptages en conditions réelles, à Beaumont (63)
4

## Slide 13
PARTIE 4 · RÉSULTATS
L'expérimentation en conditions réelles
Pourquoi cet essai ?
En octobre 2024, l'infestation à Beaumont (63) était très forte : malgré la destruction d'un nid à 100 m, les frelons ont envahi et détruit une colonie le 8 novembre. En octobre 2025, pression encore significative (~60 frelons/semaine sur 2 pièges) — d'où l'essai des harpes.
Ce que dit le plan national de lutte
Harpes en complément des muselières et restrictions d'entrée.
Le stress des colonies disparaît ~8 jours après la mise en place.
Une harpe pour 5 ruches, aux extrémités de l'alignement.
Efficacité : jusqu'à 200 frelons capturés par jour.
Les trois harpes en action devant le rucher
Le boîtier électronique installé et raccordé
14 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 14
PARTIE 4 · RÉSULTATS
Bilan de capture sur un mois
Date | Période (jours) | Sur la période |  |  | Captures journalières |  | 
 |  | Pièges | Harpes | Abeilles | Pièges | Harpes | Abeilles
07 oct — Installation des harpes |  |  |  |  |  |  | 
07 oct | 7 | 64 | n/a | n/a | 9,1 | n/a | n/a
11 oct | 4 | 20 | 9 | n/a | 5,0 | 2,3 | n/a
13 oct | 2 | 36 | 17 | 224 | 18,0 | 8,5 | 112,0
06 nov | 24 | 44 | 26 | 258 | 1,8 | 1,1 | 10,8
06 nov — Intervention : destruction d'un nid à 100 m |  |  |  |  |  |  | 
216
frelons capturés en un mois
× 2
les pièges capturent 2× plus que les harpes (attention, il y a eu des arrêts de fonctionnement du fait d’un panneau solaire insuffisant)
12 W
panneau sous-dimensionné : harpes à l'arrêt par temps couvert
Période marquée par de nombreux jours de pluie / temps couvert : efficacité non maximale.
15 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 15
PARTIE 4 · RÉSULTATS
Captures détaillées sur une semaine
Insecte | Pièges |  | Harpes |  | 
 | Gauche | Droite | Gauche | Milieu | Droite
Frelons asiatiques | 26 | 10 | 6 | 6 | 5
Frelons européens | 1 | – | – | – | –
Abeilles | 2 | 2 | 128 | 38 | 58
Faux-bourdons | – | – | 2 | 1 | 2
Guêpes | 3 | 5 | 1 | – | 2
Sauterelle / cloportes | – | – | – | – | 1 / 2
Harpe droite : 1 fondatrice capturée (corps 35 mm, envergure 40 mm).
Ce que révèlent ces chiffres
La harpe du milieu
capture le plus de frelons et le moins d'abeilles : la meilleure position.
Trop d'abeilles capturées
128 sur la seule harpe de gauche : elle est trop proche de l'entrée de la ruche.
Les pièges restent utiles
ils captent ici plus de frelons que les harpes sur la même semaine.
16 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 16
PARTIE 4 · RÉSULTATS
Enseignements & suite à donner
Ce que l'on retient
Les abeilles traversent les harpes, mais certaines heurtent les fils et chutent, assommées, dans le bac.
Pic d'abeilles le 6/11 sur la harpe de gauche (proche de l'entrée) : possible mortalité d'abeilles d'été rendue visible.
Météo limitante : pluie et temps couvert + panneau 12 W → harpes souvent non alimentées.
Suite à donner
Écarter les ruches de gauche · produit non parfumé (savon glycériné) · dégager la harpe centrale et rapprocher la barrière · filmer pour vérifier l'hypothèse · tester une harpe horizontale sous le plancher.
Accumulation d'abeilles sur la harpe de gauche (6 nov.)
Nouvelle disposition : harpe centrale dégagée, barrière rapprochée
17 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 17
PARTIE 5
Fabriquer soi-même
Critères de conception, points d'attention et réalisation
5

## Slide 18
PARTIE 3 · CONCEPTION
Le point d'attention n°1 : l'isolation
Une isolation irréprochable conditionne un fonctionnement durable — surtout après la pluie : le bois mouillé met des heures à sécher et fait s’écrouler la HT pendant ce temps.
≈ 4 Ω
Résistance d'un pont de bois mouillé (2,5 cm) — suffit à écrouler la HT
2,5 mm
Écart entre plans de fils — l'air sec (3 kV/mm) isole largement les 2 kV
Les mesures prises
Pièces plastique partout où le bois toucherait les fils
≥ 3 couches de vernis marin sur tout le bois (durabilité + isolation)
Manchons thermo-rétractables là où les fils sont proches
Chapeau anti-pluie + pas d'accumulation d'eau (évaporation rapide)
Barre transversale isolée · isolateur imprimé en 3D
5 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 19
PARTIE 3 · CONCEPTION
Mes améliorations sur le design d'origine
1
Pièces imprimées en 3D
Espacement précis (±0,5 mm) et durabilité : fini la gaine annelée détruite par les UV.
2
Sécurité court-circuit
Un court-circuit détruisait le condensateur 100 nF → simple étourdissement. Protection ajoutée.
3
Coupure rapide de la HT
Sans elle, la HT subsiste 2–3 min après l'arrêt (décharge du condensateur) : risque opérateur.
4
Mesure de la HT
Détecte les déclenchements et, comparée au bac à eau, mesure l'efficacité du dispositif.
5
Condensateur 470 nF / 2 kV
Augmente l'énergie de décharge : tue le frelon au lieu de seulement l'étourdir.
6
Objet connecté (LoRaWAN)
Suivi de l'activité du frelon dans le temps et de l'efficacité, à distance.
6 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 20
PARTIE 3 · MÉCANIQUE
Construire les harpes : l'essentiel
3
harpes pour 5 ruches
72
isolateurs 3D (24/harpe)
48 m
de fil inox 0,5 mm
3 j
de travail (séchage vernis)
Matériel principal (3 harpes)
8 tasseaux bois 15×38 mm + planchettes chapeau + planches piétement
Fil inox 0,5 mm, équerres galva, vis ; câble souple 2G0,75 (HT)
72 isolateurs imprimés 3D + gaines thermo-rétractables
Vernis marin, plaques « Danger Haute Tension », connecteurs étanches
Cadre 60 × 60 cm · 11 fils par plan × 2 plans · 14 étapes : vernir, imprimer les isolateurs, monter le cadre & le piétement, enfiler puis tendre les fils, poser le chapeau.
7 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 21
PARTIE 3 · MÉCANIQUE
La réalisation en images
Assemblage du cadre
Barre + isolateurs 3D
Plan : passage des fils HT+/HT−
Harpe complète + bac à eau
Connecteurs étanches
Plaque d'avertissement
8 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 22
PARTIE 3 · ÉLECTRONIQUE
L'électronique : la version de base
Prototype annoté : modules d'alimentation, booster HT et conditionnement du signal
La chaîne d'alimentation
Panneau solaire
« 50 W » → 2 convertisseurs DC/DC
DC/DC LM2596
2,4 V (booster) et 5 V (électronique)
Booster 2 kV
la haute tension alimentant les harpes
Condensateur 470 nF/2 kV
plus d'énergie : électrocute le frelon
Sécurité opérateur
Coupure rapide de la HT à l'arrêt (relais, thyristor ou MOSFET/IGBT) + protection du condensateur de sortie contre les courts-circuits.
9 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 23
PARTIE 3 · ÉLECTRONIQUE
Choix du panneau & objet connecté
Dimensionnement du panneau solaire
Attention au matériels vendus en ligne : un panneau de 25 x 25 cm ne peut pas délivrer 50W, mais tout au plus 10W.
Nécessité de le surdimensionner (40 W minimum), car par temps couvert, la puissance peut tomber à 20% seulement.
Ce que mesure l'objet connecté
Haute tension (détection des déclenchements < 1500 V)
Tension du panneau solaire (jour/nuit, ensoleillement)
Tensions d'alimentation + température (LM35)
Comptage des électrocutions (interruption + compteur journalier)
ESP32 LORA32 V3 (LoRaWAN SX1262)
Portée gateway ≈ 2,5 km
Le bénéfice
Connaître l'activité du frelon heure par heure et au fil des mois, et mesurer l'efficacité réelle (électrocutions comptées vs frelons dans le bac) — sans se déplacer, via le réseau collaboratif LoRaWAN.
10 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026

## Slide 24
PARTIE 3 · BOM
Détail du coût de construction
Une isolation irréprochable conditionne un fonctionnement durable — surtout après la pluie : le bois mouillé met des heures à sécher et fait fuir la HT pendant ce temps.
L’option originelle (fabrication additive des isolateurs) est légèrement plus chère que l’utilisation des barrettes KEMP (Naturapi). Avec barrettes Kemp, utiliser des tréteaux à 16€ (Castorama), mais il reste nécessaire de les vernir à 3 couches de vernis marin
11 / 17
Harpe anti-frelons asiatiques - © J.N. Simonnet - 2026